| NOM et prénom : | CONTRÔLE n° | 4° note / 10 : |
| --- | --- | --- |
|  | durée : 20 min |  |

Dans tout le contrôle, on considère le circuit représenté sur le schéma ci-contre :

1. Répondre par VRAI ou par FAUX :

L’unité de tension est le volt .................................................................................................. VRAI.

L’appareil de mesure des tensions est le wattmètre ................................................................ FAUX.

La tension UCD aux bornes de l’interrupteur est nulle ............................................................... VRAI.

La tension UFE aux bornes de la lampe est inférieure à la tension UAB aux bornes du générateur  FAUX.

2. Compléter le schéma en représentant le schéma de l’appareil qui mesurera la tension UFE.

3. Le générateur est une pile ronde sur laquelle est inscrit 1,5 V :

a. Que représente cette indication ?  C'est la tension aux bornes de la pile donnée par le constructeur (approximative) en volts.

b. Indiquer sur le schéma les bornes que l’on doit utiliser pour les fils de connexion.

c. Quel calibre du multimètre représenté ci-contre doit-on utiliser avant toute mesure en l’absence d’indication ?

En l'absence d'indication, le plus grand :  1000 V.

d. Quel calibre va-t-on utiliser en définitive pour mesurer UAB avec la meilleure précision ?

Immédiatement supérieur à la mesure :  2 V.

e. Indiquer sur le schéma la position du curseur rotatif lors de cette mesure.

f. Va-t-on trouver exactement la même valeur que celle inscrite sur la pile ? Non. La valeur sera plus précise. En fonctionnement, souvent plus petite.

e. Compléter : 1,362 V = 1362 mV